Anexa nr.1

la Norma sanitar-veterinară

privind protecţia şi bunăstarea

animalelor în timpul transportului

NORME TEHNICE

Capitolul I

ADECVAREA PENTRU TRANSPORT

1. Un animal poate fi transportat doar în cazul în care este apt pentru călătoria planificată, iar animalele trebuie transportate în condiţii care nu pot să le producă răniri sau suferinţe inutile.

2. Animalele rănite sau care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sînt considerate apte pentru transport, în special în cazul în care:

a) nu sînt capabile să se mişte singure, fără dureri, sau nu se pot mişca fără ajutor;

b) prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;

c) sînt femele gestante care au depăşit 90% sau mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămînii precedente;

d) sînt mamifere nou-născute a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;

e) sînt porci mai mici de trei săptămîni, miei mai mici de o săptămînă şi viţei mai mici de zece zile, în afara cazului în care sînt transportaţi pe o distanţă mai mică de 100 km;

f) sînt cîini şi pisici mai mici de opt săptămîni, în afara cazului în care sînt însoţiţi de mama lor;

g) sînt pui de cervide.

3. Cu toate acestea, animalele bolnave sau rănite pot fi considerate apte pentru transport în cazul în care:

a) sînt rănite sau uşor bolnave, iar transportul nu le-ar provoca suferinţe suplimentare; în cazul în care există îndoieli, se solicită opinia unui medic veterinar;

b) sînt transportate în cazul în care boala sau rănirea constituie parte a unui program de cercetare;

c) sînt transportate sub supravegherea medicului veterinar în scopul sau ca urmare a unui diagnostic sau tratament veterinar. Cu toate acestea, transportul în acest caz poate fi efectuat numai atunci cînd animalele nu sînt supuse unor suferinţe sau rele tratamente inutile;

d) sînt animale care au fost supuse unor proceduri veterinare în legătură cu practicile de creştere a animalelor, precum decornarea sau castrarea, cu condiţia ca rănile să fie vindecate complet.

4. Atunci cînd animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul transportului, ele se separă de restul animalelor şi primesc primul ajutor cît mai curînd posibil. Animalele în cauză beneficiază de tratamentul veterinar adecvat şi, atunci cînd este necesar, sînt sacrificate sau ucise de urgenţă într-un mod care să nu le producă suferinţe inutile.

5. Nu se administrează sedative animalelor transportate decît în cazul în care sedarea este strict necesară pentru a se asigura bunăstarea animalelor şi se face numai sub supravegherea medicului veterinar.

6. Femelele din speciile bovină, ovină şi caprină aflate în perioada de lactaţie care nu sînt însoţite de progenituri sînt mulse la intervale de cel mult 12 ore.

7. Cerinţele de la punctul 2 literele c) şi d) nu se aplică ecvideelor înregistrate în cazul în care scopul călătoriei este îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi bunăstare la naştere sau pentru mînjii nou-născuţi şi iepele înregistrate, cu condiţia ca, în ambele situaţii, animalele să fie însoţite în permanenţă de un însoţitor care se ocupă de ele pe durata călătoriei.

Capitolul II

MIJLOACE DE TRANSPORT

Dispoziţii aplicabile tuturor mijloacelor de transport

8. Mijloacele de transport, containerele şi accesoriile acestora sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît:

a) evită rănirea şi suferinţele animalelor şi respectă siguranţa acestora;

b) protejează animalele în condiţii atmosferice nefavorabile, de temperaturi extreme şi de modificări nefavorabile ale condiţiilor meteorologice;

c) sînt curăţate şi dezinfectate;

d) nu permit evadarea sau căderea animalelor şi pot rezista la stresul provocat de mişcările din timpul transportului;

e) asigură menţinerea unei calităţi şi cantităţi de aer adecvate speciilor transportate;

f) permit accesul la animale, pentru a se asigura îngrijirea şi inspectarea acestora;

g) au podele cu suprafaţă antiderapantă;

h) au podele care să minimizeze riscul de scurgere a urinei sau a fecalelor;

i) dispun de mijloace de iluminare suficiente pentru inspectarea şi îngrijirea animalelor în timpul transportului;

j) este asigurat un spaţiu suficient în interiorul compartimentului pentru animale din mijlocul de transport, precum şi la fiecare dintre nivelurile acestuia, astfel încît asigură o ventilaţie adecvată deasupra animalelor atunci cînd acestea stau în poziţie normală, în picioare, fără a le împiedica în vreun fel să se mişte natural.

9. În cazul animalelor sălbatice sau al speciilor altele decît ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, transportul de animale este însoţit de următoarele documente, după caz:

a) o notă cu menţiunea că animalele sînt sălbatice, timide sau periculoase;

b) instrucţiuni scrise cu privire la hrănirea, adăparea şi alte îngrijiri speciale care se impun.

10. Pereţii despărţitori trebuie să fie suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor. Accesoriile sînt astfel concepute încît să permită o manevrare rapidă şi uşoară.

11. Pentru purceii cu o greutate mai mică de 10 kg, mieii cu o greutate mai mică de 20 kg, viţeii mai mici de şase luni şi mînjii mai mici de patru luni trebuie să se asigure materiale adecvate pentru aşternut sau materiale echivalente, care să le garanteze confortul în funcţie de speciile, numărul de animale transportate, durata călătoriei şi de condiţiile meteorologice. Materialul trebuie să asigure absorbţia adecvată a urinei şi a fecalelor.

12. Fără a aduce atingere normelor naţionale sau internaţionale privind siguranţa personalului şi a pasagerilor, atunci cînd transportul cu o navă, o aeronavă sau un vagon feroviar durează mai mult de trei ore, însoţitorul sau persoana de la bord, care are competenţa necesară pentru a-şi desfăşura activitatea eficient şi în condiţii umane, dispune de un mijloc de sacrificare adecvat speciei în cauză.

Dispoziţii suplimentare privind transportul rutier sau feroviar

13. Vehiculele în care sînt transportate animalele trebuie marcate clar şi vizibil, indicînd prezenţa unor animale vii, cu excepţia cazului în care animalele sînt transportate în containere marcate în conformitate cu punctul 20.

14. Vehiculele rutiere sînt dotate cu echipamente adecvate pentru încărcare şi descărcare.

15. La asamblarea trenurilor, precum şi la orice alte mişcări ale vagoanelor feroviare, se iau toate măsurile de precauţie necesare pentru a se evita zdruncinarea unui vagon feroviar care adăposteşte animale.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul pe nave roll-on-roll-off

16. Înainte de încărcarea pe o navă, comandantul verifică dacă, la încărcarea vehiculelor:

a) pe punţile acoperite, nava este echipată cu un sistem adecvat de ventilaţie forţată şi este dotată cu un sistem de alarmă şi cu o sursă secundară de alimentare în cazul unei pene de curent;

b) pe punţile deschise există un sistem adecvat de protecţie împotriva apei de mare.

17. Vehiculele rutiere şi vagoanele feroviare sînt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziţionate şi întreţinute în mod adecvat, care să permită fixarea solidă de navă. Vehiculele rutiere şi vagoanele feroviare se fixează pe navă înainte de începerea călătoriei pe mare, pentru a nu se deplasa din cauza mişcărilor navei.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul aerian

18. Animalele sînt transportate în containere, cuşti sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional (IATA) privind animalele vii.

19. Animalele sînt transportate numai în condiţiile în care calitatea, temperatura şi presiunea aerului pot fi păstrate în limite convenabile pe toată durata călătoriei, în funcţie de specia de animale.

Dispoziţii suplimentare pentru transportul în containere

20. Containerele în care sînt transportate animalele sînt marcate clar şi vizibil, indicînd prezenţa unor animale vii printr-un semn situat în partea de sus a containerelor.

21. În timpul transportului şi a manipulării, containerele sînt menţinute întotdeauna în poziţie verticală şi se iau măsuri pentru minimizarea zdruncinării sau scuturării acestora. Containerele sînt fixate pentru a preveni deplasarea din cauza mişcărilor mijlocului de transport.

22. Containerele cu o greutate mai mare de 50 kg sînt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziţionate şi întreţinute adecvat, care să permită fixarea solidă pe mijlocul de transport în care sînt încărcate. Containerele se fixează pe mijlocul de transport înainte de începerea călătoriei, pentru a nu se deplasa din cauza mişcărilor mijlocului de transport.

Capitolul III

PRACTICI DE TRANSPORT

Încărcarea şi descărcarea

23. Se acordă atenţia cuvenită necesităţilor anumitor categorii de animale, precum animalele sălbatice, prin aclimatizarea cu modalitatea de transport înaintea călătoriei preconizate.

24. Atunci cînd operaţiunile de încărcare sau descărcare a animalelor durează mai mult de patru ore, cu excepţia păsărilor de curte:

a) sînt disponibile instalaţii adecvate pentru adăpostirea, hrănirea şi adăparea animalelor în afara mijlocului de transport, fără a fi legate;

b) operaţiunile sînt supravegheate de un medic veterinar autorizat şi se iau măsuri de precauţie speciale pentru a se asigura menţinerea bunăstării animalelor în timpul acestor operaţiuni.

Instalaţii şi proceduri

25. Instalaţiile pentru încărcare şi descărcare, inclusiv podeaua, sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît:

a) să se prevină rănirea şi suferinţa animalelor şi să se minimizeze agitaţia şi anxietatea în timpul transportului animalelor, precum şi să se respecte siguranţa animalelor. În special, suprafeţele nu trebuie să fie alunecoase şi trebuie să existe protecţie pe părţile laterale pentru a nu permite evadarea animalelor;

b) să poată fi curăţate şi dezinfectate.

26. a) Rampele pot avea o înclinaţie maximă de 36,4% faţă de planul orizontal pentru porci, viţei şi cai şi o înclinaţie de 50% faţă de planul orizontal pentru oi şi bovine, altele decît viţeii. Atunci cînd înclinaţia este mai mare de 17,6% faţă de planul orizontal, rampele sînt prevăzute cu un sistem, precum şipci transversale, care să le permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;

b) platformele-ascensor şi pardoselile superioare sînt dotate cu bariere de siguranţă pentru a preveni căderea sau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare.

27. Mărfurile transportate în acelaşi mijloc de transport cu animalele sînt poziţionate astfel încît să nu provoace rănirea, suferinţa sau agitaţia animalelor.

28. În timpul încărcării şi descărcării se asigură condiţii adecvate de iluminat.

29. Atunci cînd containerele încărcate cu animale sînt aşezate unul peste celălalt în mijlocul de transport, se iau măsurile de precauţie necesare:

a) pentru a evita sau, în cazul păsărilor de curte, al iepurilor şi animalelor cu blană, pentru a reduce scurgerile de urină şi fecale peste animalele din containerul aflat la un nivel inferior;

b) pentru a asigura stabilitatea containerelor;

c) pentru a nu bloca ventilaţia.

Manipularea

30. Se interzic următoarele acţiuni:

a) lovirea animalelor cu mîna sau cu piciorul;

b) aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului animalelor, în urma căreia animalelor li se provoacă dureri sau suferinţe inutile;

c) suspendarea animalelor prin mijloace mecanice;

d) ridicarea sau tîrîrea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau blană sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe inutile;

e) utilizarea vergelelor sau a altor instrumente ascuţite;

f) blocarea cu bună ştiinţă a unui animal care este condus sau ghidat spre orice parte a zonei în care sînt manipulate animalele.

31. Se evită pe cît posibil utilizarea instrumentelor care administrează şocuri electrice. În orice caz, aceste instrumente se folosesc numai pentru bovine şi porcine adulte care refuză să se mişte şi numai atunci cînd au spaţiu suficient pentru a înainta. Şocurile nu durează mai mult de o secundă, se aplică în mod adecvat şi numai pe muşchii crupei animalelor. Şocurile nu se administrează în mod repetat dacă animalul nu reacţionează.

32. Pieţele sau centrele de colectare furnizează echipamente pentru priponirea animalelor, atunci cînd este necesar. Nu se leagă animalele care nu sînt obişnuite să fie legate. Animalelor li se asigură accesul la apă.

33. Animalele nu sînt legate de coarne sau de belciuge, nici cu picioarele legate împreună. Viţeilor nu li se pune botniţă. În timpul transportului, ecvideele domestice mai mari de opt luni poartă căpăstru, cu excepţia cailor neîmblînziţi.

Atunci cînd este necesar ca animalele să fie legate, funiile, pripoanele sau alte mijloace utilizate sînt:

a) suficient de solide pentru a nu se rupe în condiţii normale de transport;

b) de natură să le permită animalelor să se aşeze, să se adape şi să se hrănească, atunci cînd este necesar;

c) proiectate astfel încît să se elimine pericolul de strangulare sau rănire şi să permită dezlegarea rapidă a animalelor.

Separarea

34. Sînt manipulate şi transportate separat:

a) animalele din specii diferite;

b) animalele ale căror talie şi vîrstă diferă considerabil;

c) vierii şi armăsarii adulţi de reproducere;

d) masculii maturi din punct de vedere sexual şi femelele;

e) animalele cu coarne şi animalele fără coarne;

f) animalele care manifestă ostilitate unele faţă de altele;

g) animalele legate şi animalele dezlegate.

35. Punctul 34 literele a), b), c) şi e) nu se aplică atunci cînd animalele au fost crescute în grupuri compatibile, sînt obişnuite unele cu altele, cînd separarea produce anxietate sau cînd femelele sînt transportate împreună cu puii lor.

În timpul transportului

36. Spaţiile alocate respectă cel puţin valorile menţionate în capitolul VII, în ceea ce priveşte animalele şi mijloacele de transport prevăzute.

37. Ecvideele domestice, cu excepţia iepelor însoţite de mînjii lor, sînt transportate în boxe individuale atunci cînd vehiculul este încărcat pe o navă roll-on-roll-off.

38. Ecvideele nu sînt transportate în vehicule cu platforme multiple, cu excepţia cazului în care animalele sînt încărcate pe platforma de la cel mai jos nivel, iar pe platforma superioară nu sînt încărcate animale.

Înălţimea minimă din interiorul compartimentului este cu cel puţin 75 cm mai mare decît înălţimea la greabăn a celui mai înalt animal.

39. Ecvideele neîmblînzite nu sînt transportate în grupuri mai mari de patru indivizi.

40. Punctele 32-35 se aplică mutatis mutandis mijloacelor de transport.

41. Se asigură o ventilaţie suficientă pentru satisfacerea necesităţilor animalelor, avînd în vedere în special numărul şi tipul de animale care urmează a fi transportate şi condiţiile meteorologice prognozate pe perioada călătoriei. Containerele sînt depozitate astfel încît să nu se împiedice ventilarea acestora.

42. În timpul transportului, animalelor li se oferă apă, hrană şi posibilitatea de a se odihni în modul corespunzător speciei şi vîrstei lor, la intervale corespunzătoare şi în special în conformitate cu capitolul V. În cazul în care nu există dispoziţii contrare, mamiferele şi păsările sînt hrănite cel puţin la intervale de 24 ore şi adăpate cel puţin la intervale de 12 ore. Apa şi hrana sînt de calitate bună şi sînt furnizate animalelor într-un mod în care să minimizeze contaminarea. Se acordă atenţia cuvenită necesităţii animalelor de a se obişnui cu modul de furnizare a hranei şi apei.

Capitolul IV

DISPOZIŢII SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE PENTRU TRANSPORTUL

ANIMALELOR VII SAU NAVELE CARE TRANSPORTĂ

CONTAINERE MARITIME

Cerinţe de construcţie şi echipare a navelor pentru transportul animalelor vii

43. Rezistenţa barelor şi a platformelor cuştilor este adecvată animalelor transportate. Calculele privind rezistenţa barelor şi a platformelor cuştilor sînt verificate în timpul construcţiei sau conversiei într-o navă pentru animale vii de către o societate de clasificare autorizată de Guvernul Republicii Moldova (Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova).

44. Compartimentele în care urmează să fie transportate animalele sînt echipate cu un sistem de ventilaţie forţată, cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, după cum urmează:

a) 40 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compartimentul este complet închis, iar înălţimea liberă este mai mică sau egală cu 2,30 m;

b) 30 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compartimentul este complet închis, iar înălţimea liberă depăşeşte 2,30 m;

c) 75% din capacitatea relevantă menţionată anterior, în cazul în care compartimentul este închis parţial.

45. Capacitatea de depozitare sau de furnizare a apei proaspete corespunde necesarului de apă prevăzut de capitolul VI, ţinînd seama de numărul maxim şi de tipul de animale care urmează să fie transportate, precum şi de durata maximă a călătoriilor preconizate.

46. Sistemul de furnizare a apei proaspete are capacitatea de a furniza continuu apă proaspătă în fiecare zonă în care se află animale şi sînt disponibile suficiente recipiente pentru a se asigura accesul facil şi constant la apă proaspătă al tuturor animalelor. Sînt disponibile echipamente alternative de pompare pentru a se asigura furnizarea apei în cazul defectării sistemului principal de pompare.

47. Sistemul de evacuare are o capacitate suficientă pentru a evacua fluidele din cuşti şi de pe platforme, în orice condiţii. Conductele şi canalele de evacuare colectează fluidele în puţuri sau rezervoare din care reziduurile pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare. Sînt disponibile echipamente alternative de pompare pentru a se asigura evacuarea în cazul defectării sistemului principal de pompare.

48. Zonele pentru animale vii, pasajele şi rampele spre zonele pentru animale vii sînt iluminate corespunzător. Sînt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice principale. Sînt disponibile suficiente echipamente portabile de iluminat care să îi permită însoţitorului să efectueze inspecţia şi să îngrijească animalele în condiţii adecvate.

49. Următoarele sisteme pentru animale vii sînt echipate cu un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei:

a) ventilaţie;

b) aprovizionare cu apă proaspătă şi drenaj;

c) iluminat;

d) producţie de apă proaspătă, atunci cînd este necesar.

50. O sursă principală de alimentare cu electricitate este suficientă pentru alimentarea continuă a sistemelor pentru animale prevăzute la punctele 44, 46, 47 şi 48 în condiţii normale de funcţionare a navei pentru animale vii. O sursă secundară de alimentare este suficientă pentru a înlocui sursa principală de alimentare pe o perioadă neîntreruptă de trei zile.

Aprovizionarea cu apă şi hrană pe navele pentru animale vii sau portcontainere

51. Navele pentru animale sau portcontainerele care transportă animale domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, în călătorii de peste 24 ore, dispun, la plecare, de materiale suficiente pentru aşternut, precum şi de apă şi hrană suficiente pentru a satisface necesarul minim zilnic de hrană şi apă prevăzut de tabelul 1 pentru călătoria preconizată, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru trei zile de materiale pentru aşternut, hrană şi apă, alegîndu-se varianta care asigură o cantitate mai mare.

| Tabelul 1 Necesarul minim zilnic de apă şi hrană pe navele pentru animale vii sau pe portcontainere |
| --- |
| Categorie | Hrană (% din greutatea animalului viu) | Apă proaspătă (litri per animal)* |
|  | Nutreţ | Hrană concentrată |  |
| Bovine şi ecvidee | 2 | 1,6 | 45 |
| Ovine | 2 | 1,8 | 4 |
| Porcine | - | 3 | 10 |
| * Necesarul minim de apă prevăzut de coloana a patra poate fi înlocuit, pentru toate speciile, cu o cantitate de apă egală cu 10% din greutatea animalului viu. |

52. Nutreţul poate fi înlocuit cu hrană concentrată şi invers. Cu toate acestea, se acordă atenţia cuvenită necesităţii anumitor categorii de animale de a se obişnui cu schimbarea hranei, ţinînd cont de necesităţile lor metabolice.

Capitolul V

INTERVALE DE HRĂNIRE ŞI ADĂPARE, DURATA CĂLĂTORIEI

ŞI PERIOADE DE REPAUS

Animale domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină

53. Cerinţele prevăzute de prezenta secţiune se aplică transportului de ecvidee domestice, de animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, cu excepţia transportului aerian.

54. Durata călătoriei pentru animalele din speciile prevăzute la punctul 53 nu depăşeşte opt ore.

55. Durata maximă a călătoriei prevăzute la punctul 54 poate fi prelungită, dacă sînt îndeplinite cerinţele suplimentare ale capitolului VI.

56. Intervalele de hrănire şi adăpare, durata călătoriei şi perioadele de repaus în cazul utilizării unor vehicule rutiere de transport care respectă cerinţele de la punctul 55 se definesc după cum urmează:

a) viţeii, mieii, iezii şi mînjii neînţărcaţi şi purceii neînţărcaţi, după nouă ore de călătorie, trebuie să beneficieze de o perioadă suficientă de repaus de cel puţin o oră, în special pentru a fi adăpaţi şi, atunci cînd este necesar, hrăniţi. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte nouă ore;

b) porcii pot fi transportaţi pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, aceştia trebuie să aibă acces continuu la apă;

c) ecvideele domestice pot fi transportate pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, acestea trebuie să fie adăpate şi, atunci cînd este necesar, hrănite, la fiecare opt ore;

d) toate celelalte animale din speciile prevăzute la punctul 53 trebuie să beneficieze, după 14 ore de călătorie, de o perioadă suficientă de repaus, de cel puţin o oră, în special pentru a fi adăpate şi, atunci cînd este necesar, hrănite. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte 14 ore.

57. După încheierea călătoriei, animalele trebuie descărcate, hrănite şi adăpate şi trebuie să beneficieze de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore.

58. Animalele nu trebuie transportate pe cale ferată, în cazul în care durata maximă a călătoriei depăşeşte durata prevăzută la punctul 54. Cu toate acestea, atunci cînd sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele 55 şi 56, cu excepţia perioadelor de repaus, se aplică durata călătoriei prevăzută la punctul 56.

59. Animalele nu trebuie transportate pe cale maritimă:

a) în cazul în care durata maximă a călătoriei depăşeşte 8 ore, cu excepţia cazului în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele 55 şi 56;

b) în cazul transportului pe cale maritimă pe o rută regulată şi directă între două puncte geografice, cu mijloace de transport încărcate pe nave fără descărcarea animalelor, acestea trebuie să se odihnească timp de 12 ore după descărcare în portul de destinaţie sau în imediata vecinătate a acestuia, cu excepţia cazului în care durata călătoriei pe cale maritimă permite includerea călătoriei în programul general de la punctele 54-56.

60. În interesul animalelor, durata călătoriei prevăzută la punctele 55, 56 şi 59 litera b) se poate prelungi cu două ore, ţinînd seama în special de proximitatea faţă de locul de destinaţie.

61. Fără a aduce atingere dispoziţiilor punctelor 55-60, autoritatea competentă stabileşte o durată maximă de călătorie de 8 ore, care nu poate fi prelungită pentru transportul de animale destinate sacrificării, atunci cînd transportul se desfăşoară exclusiv între un loc de plecare şi un loc de destinaţie situate pe teritoriul aceleiaşi ţări.

Alte specii

62. Păsărilor domestice de curte şi iepurilor domestici li se asigură apă şi hrană adecvate, în cantităţi suficiente, cu excepţia cazului în care călătoria durează mai puţin de:

a) 12 ore, exclusiv timpul de încărcare şi descărcare sau

b) 24 ore pentru puii din toate speciile, cu condiţia ca transportul să fie încheiat în termen de 72 ore de la ecloziune.

63. În cursul transportului, cîinii şi pisicile sînt hrănite la intervale de cel mult 24 de ore şi primesc apă la intervale de cel mult opt ore, în conformitate cu instrucţiunile de însoţire.

64. Alte specii decît cele prevăzute la punctul 62 sau 63 sînt transportate în conformitate cu instrucţiunile scrise privind hrănirea şi adăparea şi ţinînd seama de îngrijirile speciale care se impun.

Capitolul VI

DISPOZIŢII SUPLIMENTARE PRIVIND CĂLĂTORIILE DE LUNGĂ DURATĂ

PENTRU ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIILE ECVIDEE, BOVINĂ,

OVINĂ, CAPRINĂ ŞI PORCINĂ

Acoperişul

65. Mijloacele de transport sînt echipate cu un acoperiş de culoare deschisă şi sînt izolate în mod corespunzător.

Podeaua şi aşternutul

66. Animalele au la dispoziţie un aşternut adecvat sau un material echivalent care le garantează confortul necesar în funcţie de specie, numărul de animale transportate, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice. Materialul în cauză trebuie să asigure o absorbţie adecvată a urinei şi a fecalelor.

Hrana

67. Mijlocul de transport deţine o cantitate suficientă de hrană adecvată pentru animale, pe durata călătoriei. Hrana pentru animale este protejată împotriva intemperiilor şi contaminărilor, precum praful, combustibilul, gazele de eşapament, urina şi fecalele animalelor.

68. Atunci cînd pentru hrănirea animalelor se utilizează echipamente specifice de hrănire, echipamentele sînt transportate în mijlocul de transport.

69. Echipamentele de hrănire prevăzute la punctul 68 sînt proiectate astfel încît, atunci cînd este necesar, să fie fixate pe mijlocul de transport pentru a nu putea fi răsturnate. Cînd mijlocul de transport este în mişcare, iar echipamentele nu sînt utilizate, acestea se depozitează separat de animale.

Pereţii despărţitori

70. Ecvideele sînt transportate în boxe individuale, cu excepţia iepelor care sînt transportate împreună cu mînjii lor.

71. Mijlocul de transport trebuie să fie dotat cu pereţi despărţitori care creează compartimente separate, asigurîndu-se în acelaşi timp accesul liber al tuturor animalelor la apă.

72. Pereţii despărţitori sînt construiţi astfel încît să poată fi plasaţi în diverse poziţii, creîndu-se compartimente cu dimensiuni adecvate, în funcţie de cerinţele specifice şi de tipul, talia şi numărul de animale.

Criterii minime pentru anumite specii

73. Cu excepţia cazului în care sînt transportate împreună cu mamele lor, animalele domestice din speciile ecvidee, bovină şi porcină pot efectua călătorii de lungă durată numai în cazul în care:

a) ecvideele sînt mai mari de 4 luni;

b) viţeii sînt mai mari de 14 zile;

c) porcii au o greutate mai mare de 10 kg.

Caii neîmblînziţi nu pot efectua călătorii de lungă durată.

Aprovizionarea cu apă pentru transportul rutier, feroviar şi containere maritime

74. Mijloacele de transport şi containerele maritime sînt dotate cu un sistem de aprovizionare cu apă care îi permite însoţitorului să adape animalele ori de cîte ori este necesar în timpul călătoriei.

75. Dispozitivele de adăpare trebuie să fie în stare bună de funcţionare şi să fie proiectate şi poziţionate în mod corespunzător pentru categoriile de animale care trebuie adăpate la bordul vehiculului.

76. Capacitatea totală a rezervoarelor de apă pentru fiecare mijloc de transport este cel puţin egală cu 1,5% din sarcina maximă utilă. Rezervoarele de apă trebuie proiectate astfel încît să poată fi drenate şi curăţate după fiecare călătorie şi trebuie să fie echipate cu un sistem care să permită verificarea nivelului apei. Rezervoarele trebuie să fie conectate la dispozitivele de adăpare din compartimente şi să fie menţinute în stare bună de funcţionare.

77. Se poate acorda o derogare de la punctul 76 în cazul transportului animalelor în containere maritime utilizate pe nave care dispun de rezervoare de apă proprii.

Ventilaţia pentru mijloacele de transport rutier şi monitorizarea temperaturii

78. Sistemele de ventilaţie din mijloacele de transport rutier sînt proiectate, construite şi întreţinute astfel încît în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staţionează sau se află în mişcare, să poată păstra o temperatură între 5°C şi 30°C în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranţă de +/- 5°C, în funcţie de temperatura exterioară.

79. Sistemul de ventilaţie trebuie să fie capabil să asigure o distribuţie uniformă printr-un flux minim de aer cu o capacitate nominală de 60 m3/h/KN sarcină utilă. Sistemul trebuie să poată funcţiona timp de cel puţin 4 ore, independent de motorul vehiculului.

80. Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a temperaturii, precum şi cu un mijloc de înregistrare a acestor date. Senzorii trebuie amplasaţi în interiorul camionului în zonele care, în funcţie de caracteristicile de proiectare, pot înregistra cele mai aspre condiţii climatice. Înregistrările temperaturilor astfel obţinute sînt datate şi sînt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.

81. Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de alarmă care să alerteze conducătorul atunci cînd temperatura din compartimentele în care se află animale atinge limita maximă sau minimă.

Capitolul VII

MODUL DE REPARTIZARE A SPAŢIULUI

82. Modul de repartizare a spaţiului pentru animale respectă cel puţin următoarele valori:

A. Ecvidee domestice

Transport feroviar

| Categorie | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| Cai adulţi | 1,75 (0,7 × 2,5 m)* |
| Cai tineri (6 – 24 luni) (călătorii de pînă la 48 ore) | 1,2 (0,6 × 2 m) |
| Cai tineri (6 – 24 luni) (călătorii de peste 48 ore) | 2,4 (1,2 × 2 m) |
| Ponei (sub 144 cm) | 1,08 (0,6 × 1,8 m) |
| Mînji (0 – 6 luni) | 1,4 (1 × 1,4 m) |
| * Lăţimea utilă standard a vagoanelor este de 2,6 m – 2,7 m. Notă: În timpul călătoriilor de lungă durată, mînjii şi caii tineri trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde. |

83. Aceste valori pot varia cu cel mult 10% pentru caii adulţi şi ponei şi cu cel mult 20% pentru caii tineri şi mînji, în funcţie nu numai de greutatea şi talia cailor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

| Categorie | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| Cai adulţi | 1,75 (0,7 × 2,5 m) |
| Cai tineri (6 – 24 luni) (călătorii de pînă la 48 ore) | 1,2 (0,6 × 2 m) |
| Cai tineri (6 – 24 luni) (călătorii de peste 48 ore) | 2,4 (1,2 × 2 m) |
| Ponei (sub 144 cm) | 1,08 (0,6 × 1,8 m) |
| Mînji (0 – 6 luni) | 1,4 (1 × 1,4 m) |
| Notă: În timpul călătoriilor de lungă durată, mînjii şi caii tineri trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde. |

84. Aceste valori pot varia cu cel mult 10% pentru caii adulţi şi ponei şi cu cel mult 20% pentru caii tineri şi mînji, în funcţie nu numai de greutatea şi talia cailor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

(densitatea de încărcare a cailor în raport cu suprafaţa)

| Greutatea animalului viu (kg) | Suprafaţa (m2/animal) |
| --- | --- |
| 0 – 100 | 0,42 |
| 100 – 200 | 0,66 |
| 200 – 300 | 0,87 |
| 300 – 400 | 1,04 |
| 400 – 500 | 1,19 |
| 500 – 600 | 1,34 |
| 600 – 700 | 1,51 |
| 700 – 800 | 1,73 |

Transport maritim

| Greutatea animalului viu (kg) | Suprafaţa (m2/animal) |
| --- | --- |
| 200 – 300 | 0,90 – 1,175 |
| 300 – 400 | 1,175 – 1,45 |
| 400 – 500 | 1,45 – 1,725 |
| 500 – 600 | 1,725 – 2 |
| 600 – 700 | 2 – 2,25 |

B. Animale din specia bovină

Transport feroviar

| Categorie | Greutate aproximativă (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- | --- |
| Viţei de talie mică | pînă la 50 | 0,30 – 0,40 |
| Viţei de talie medie | de la 51 pînă la 110 | 0,40 – 0,70 |
| Viţei de talie mare | de la 111 pînă la 200 | 0,70 – 0,95 |
| Bovine de talie medie | de la 201 pînă la 325 | 0,95 – 1,30 |
| Bovine de talie mare | de la 326 pînă la 550 | 1,30 – 1,60 |
| Bovine de talie foarte mare | mai mare de 700 | mai mult de 1,60 |
| Notă. Aceste valori pot varia, în funcţie nu numai de greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei. |

Transport rutier

| Categorie | Greutate aproximativă (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- | --- |
| Viţei de talie mică | pînă la 50 | 0,30 – 0,40 |
| Viţei de talie medie | de la 51 pînă la 110 | 0,40 – 0,70 |
| Viţei de talie mare | de la 111 pînă la 200 | 0,70 – 0,95 |
| Bovine de talie medie | de la 201 pînă la 325 | 0,95 – 1,30 |
| Bovine de talie mare | de la 326 pînă la 550 | 1,30 – 1,60 |
| Bovine de talie foarte mare | mai mare de 700 | mai mult de 1,60 |
| Notă. Aceste valori pot înregistra variaţii, în funcţie nu numai de greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei. |

Transport aerian

| Categorie | Greutate aproximativă (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- | --- |
| Viţei | pînă la 50 | 0,23 |
|  | de la 51 pînă la 70 | 0,28 |
| Bovine | pînă la 300 | 0,84 |
|  | de la 301 pînă la 500 | 1,27 |

Transport maritim

| Greutatea animalului viu (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| 200 – 300 | 0,81 – 1,0575 |
| 300 – 400 | 1,0575 – 1,305 |
| 400 – 500 | 1,305 – 1,5525 |
| 500 – 600 | 1,5525 – 1,8 |
| 600 – 700 | 1,8 – 2,025 |
| Notă: Pentru animalele gestante spaţiul se suplimentează cu 10%. |

C. Ovine/caprine

Transport feroviar

| Categorie | Greutate (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- | --- |
| Ovine tunse | pînă la 55 | 0,20 – 0,30 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,30 |
| Ovine netunse | pînă la 55 | 0,30 – 0,40 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,40 |
| Oi în gestaţie avansată | pînă la 55 | 0,40 – 0,50 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,50 |
| Caprine | pînă la 35 | 0,20 – 0,30 |
|  | 35 – 55 | 0,30 – 0,40 |
|  | peste 55 | 0,40 – 0,75 |
| Capre în gestaţie avansată | pînă la 55 | 0,40 – 0,50 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,50 |
| Notă: Suprafaţa indicată anterior poate varia în funcţie de rasă, talia animalelor, condiţia fizică şi lungimea blănii acestora, precum şi de condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. |

Transport rutier

| Categorie | Greutate (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- | --- |
| Ovine tunse şi miei cu greutatea egală sau mai mare de 26 kg | pînă la 55 | 0,20 – 0,30 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,30 |
| Ovine netunse | pînă la 55 | 0,30 – 0,40 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,40 |
| Oi în gestaţie avansată | pînă la 55 | 0,40 – 0,50 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,50 |
| Caprine | pînă la 35 | 0,20 – 0,30 |
|  | 35–55 | 0,30 – 0,40 |
|  | peste 55 | 0,40 – 0,75 |
| Capre în gestaţie avansată | pînă la 55 | 0,40 – 0,50 |
|  | peste 55 | mai mult de 0,50 |
| Notă: Suprafaţa indicată anterior poate varia în funcţie de rasă, talia animalelor, condiţia fizică şi lungimea blănii acestora, precum şi de condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. Pentru mieii de talie mică poate fi asigurată o suprafaţă mai mică de 0,2 m2/animal. |

Transport aerian

(densitatea de încărcare pentru ovine şi caprine în raport cu suprafaţa)

| Greutate medie (kg) | Suprafaţa (m2/animal) |
| --- | --- |
| 25 | 0,2 |
| 26 – 50 | 0,3 |
| 51 – 75 | 0,4 |

Transport maritim

| Greutatea animalului viu (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| 20 – 30 | 0,24 – 0,265 |
| 30 – 40 | 0,265 – 0,290 |
| 40 – 50 | 0,290 – 0,315 |
| 50 – 60 | 0,315 – 0,34 |
| 60 – 70 | 0,34 – 0,39 |

D. Porcine

Transportul feroviar şi rutier

85. Porcinele trebuie să aibă cel puţin posibilitatea de a se întinde şi de a sta în picioare în poziţie normală.

86. Pentru a respecta aceste cerinţe minime, densitatea de încărcare pentru porcine cu o greutate de aproximativ 100 kg nu ar trebui să depăşească 235 kg/m2.

87. Rasa, talia şi condiţia fizică a porcinelor pot impune creşterea suprafeţei minime necesare menţionate anterior, de asemenea, se poate impune o creştere maximă cu 20% a suprafeţei, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

88. Densitatea de încărcare ar trebui să fie relativ mare pentru a preveni rănirea animalelor la decolare sau aterizare sau în cazul turbulenţelor şi animalele trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde. La stabilirea densităţii de încărcare se ţine cont de climat, durata totală a călătoriei şi ora sosirii.

| Greutate medie (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| Pînă la 15 | 0,13 |
| 16 – 25 | 0,15 |
| 26 – 50 | 0,35 |
| 51 – 100 | 0,51 |

Transport maritim

| Greutatea animalului viu (kg) | Suprafaţă (m2/animal) |
| --- | --- |
| 10 sau mai puţin | 0,20 |
| 11 – 20 | 0,28 |
| 21 – 45 | 0,37 |
| 46 – 70 | 0,60 |
| 71 – 100 | 0,85 |
| 101 – 140 | 0,95 |
| 141 – 180 | 1,10 |
| 181 – 270 | 1,50 |

E. Păsări de curte

(densităţi aplicabile la transportul păsărilor de curte în containere)

| Categorie | Suprafaţă (cm2 /animal) |
| --- | --- |
| Pui de o zi | 21 – 25 |
| Păsări de curte altele decît pui de o zi (kg): |  |
| pînă la 1,6 | 180 – 200 |
| de la 1,6 pînă la 3 | 160 |
| de la 3 pînă la 5 | 115 |
| mai mult de 5 | 105 |
| Notă: Aceste valori pot varia nu numai în funcţie de greutatea şi talia păsărilor, dar şi de condiţia fizică a acestora, condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. |