Anexa nr. 11

la Metodele de prelevare

a probelor pentru determinarea

nivelului de micotoxine în produsele

alimentare

Criterii specifice pentru determinarea  nivelurilor

de  micotoxine în produsele alimentare:

a) Criterii de performanţă pentru aflatoxine

| Criteriul | Variaţia de concentraţie | Valoarea recomandată | Valoarea maximă permisă |
| --- | --- | --- | --- |
| Martor | Toate | Neglijabilă |  |
| Recuperare - Aflatoxina M1 | 0,025-0,05 μg/kg | 60 pînă la 120% |  |
| Recuperare - Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | 4-15 μg/kg | 50 pînă la 120% |  |
| Precizie RSDR | Toate | După cum rezultă din ecuaţia lui Horwitz | 2 x valoarea derivată din ecuaţia lui Horwitz |
| Precizia RSDr poate fi calculată înmulţind cu 0,66 precizia RSDR la concentraţia de interes. |

Note:

1. Valori care se aplică atît B1, cît şi sumei B1 + B2 + G1 + G2.

2. Dacă suma aflatoxinelor individuale B1 + B2 + G1 + G2 urmează să fie raportată, răspunsul fiecăruia dintre sistemele analitice trebuie să fie cunoscut sau echivalent.

b) Caracteristici de performanţă pentru ochratoxină A

| Conţinut μg/kg | ochratoxină A |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 0,5 - 1 | ≤ 40 | ≤ 60 | 50 pînă la 120 |
| 1-10 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70 pînă la 110 |

c) Caracteristici de performanţă pentru patulină

| Conţinut μg/kg | patulină |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| < 10 | ≤ 30 | ≤ 40 | 50 pînă la 120 |
| 10-50 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70 pînă la 105 |

d) Caracteristici de performanţă pentru deoxinivalenol

| Conţinut μg/kg | deoxinivalenol |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 200 - 750 | ≤ 20 | ≤ 40 | 60 pînă la 100 |
| 750-1750 | ≤ 20 | ≤ 40 | 70 pînă la 120 |

e) Caracteristici de performanţă pentru zearalenonă

| Conţinut μg/kg | zearalenonă |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 20 - 200 | ≤ 40 | ≤ 50 | 60 pînă la 120 |
| 200-400 | ≤ 25 | ≤ 40 | 70 pînă la 120 |

f) Caracteristici de performanţă pentru fumonisinele B1 şi B2

| Conţinut μg/kg | fumonisinele B1 şi B2 |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 200 - 2000 | ≤ 30 | ≤ 60 | 60 pînă la 120 |
| 2000-4000 | ≤ 20 | ≤ 30 | 70 pînă la 110 |

g) Caracteristici de performanţă pentru toxinele T-2 şi HT-2

| Conţinut μg/kg | toxină T-2 |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 50-250 | ≤ 40 | ≤ 60 | 60 pînă la 130 |
| > 250 | ≤ 30 | ≤ 50 | 60 pînă la 130 |

| Conţinut μg/kg | toxină HT-2 |
| --- | --- |
|  | RSDr % | RSDR % | Recuperare % |
| 100-200 | ≤ 40 | ≤ 60 | 60 pînă la 130 |
| > 200 | ≤ 30 | ≤ 50 | 60 pînă la 130 |

Notă:

Limitele de detecţie ale metodelor utilizate care nu sînt stabilite ca valori de precizie sînt date la concentraţii de interes.

Valorile de precizie sînt calculate din ecuaţia lui Horwitz, de exemplu:

RSDR = 2(1 - 0,5 log C)

unde:

RSDR este deviaţia standard relativă, calculată din rezultatele obţinute în condiţii de reproductibilitate [(SR/x) x 100],

C este raportul concentraţiilor (de ex. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).

Aceasta este o ecuaţie generalizată de precizie care s-a dovedit independentă de analitică sau matrice dar dependentă numai de concentraţie pentru cele mai uzuale metode de analiză.