Anexa nr. 4

la Metodele de prelevare

a probelor pentru determinarea

nivelului de micotoxine în produsele

alimentare

Tabelul 1

Împărţirea loturilor în subloturi, în funcţie de produs

şi de greutatea lotului

| Produs de bază | Greutatea lotului (tone) | Greutatea sau numărul de subloturi | Numărul de probe elementare | Greutatea probei globale (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arahide, alte seminţe şi fructe oleaginoase, sîmburi de caise şi fructe cu coajă tare | ≥ 500 | 100 tone | 100 | 20 |
|  | > 125 şi < 500 | 5 subloturi | 100 | 20 |
|  | ≥ 15 şi ≤ 125 | 25 tone | 100 | 20 |
|  | < 15 | - | 10-100 *) | ≤ 20 |

*) În funcţie de greutatea lotului (a se vedea tabelul 2 din prezenta anexă).

Tabelul 2

Numărul de probe elementare care trebuie prelevate, în funcţie de

greutatea lotului şi de numărul de subdiviziuni ale probei globale

| Greutatea lotului (tone) | Numărul de probe elementare | Greutatea probei globale (în kg) | Numărul de probe de laborator constituite pe baza probei globale |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0,1 | 10 | 2 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,1 - ≤ 0,2 | 15 | 3 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,2 - ≤ 0,5 | 20 | 4 | 1 (nu se împarte) |
| > 0,5 - ≤ 1,0 | 30 | 6 | 1 (nu se împarte) |
| > 1,0 - ≤ 2,0 | 40 | 8 (- < 12 kg) | 1 (nu se împarte) |
| > 2,0 - ≤ 5,0 | 60 | 12 | 2 |
| > 5,0 - ≤ 10,0 | 80 | 16 | 2 |
| > 10,0 - ≤ 15,0 | 100 | 20 | 2 |

Tabelul 3

Numărul de probe elementare care trebuie prelevate, în funcţie de

greutatea lotului

| Greutatea lotului (tone) | Numărul de probe elementare | Greutatea probei globale (kg) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1 | 10 | 1 |
| > 1 - ≤ 3 | 20 | 2 |
| > 3 - ≤ 10 | 40 | 4 |
| > 10 - ≤ 20 | 60 | 6 |
| > 20 - ≤ 50 | 100 | 10 |