| Приложение № 3 к Методам отбора проб для определения уровня микотоксинов в пищевых продуктах Таблица 1 Разделение партий на части партии в зависимости от продукта и веса партии |
| --- |
| Продукт | Вес партии (т) | Вес или количество частей партий | Количество инкрементальных проб | Вес совокупной пробы (кг) |
| Сушеный инжир | ≥15 | 15-30 тонн | 100 | 30 |
|  | <15 | - | 10-100* | ≤ 30 |
| * В зависимости от веса партии (см. таблицу 2 настоящего приложения). |

| Таблица 2 Количество инкрементальных проб, отбираемых в зависимости от веса партии и количеств а разделений совокупной пробы |
| --- |
| Вес партии (т) | Количество инкрементальных проб | Вес совокупной пробы (кг) | Количество лабораторных проб из совокупной пробы |
| ≤0,1 | 10 | 3 | 1 (нет разделения) |
| >0,1 - ≤0,2 | 15 | 4,5 | 1 (нет разделения) |
| >0,2 - ≤0,5 | 20 | 6 | 1 (нет разделения) |
| >0,5 - ≤1,0 | 30 | 9 (-<12 кг) | 1 (нет разделения) |
| >1,0 - ≤2,0 | 40 | 12 | 2 |
| >2,0 - ≤5,0 | 60 | 18 (-<24 кг) | 2 |
| >5,0 - ≤10,0 | 80 | 24 | 3 |
| >10,0 - ≤15,0 | 100 | 30 | 3 |

| Таблица 3 Количество инкрементальных проб, отбираемых в зависимости от веса партии |
| --- |
| Вес партии (т) | Количество инкрементальных проб | Вес совокупной пробы (кг) |
| ≤1 | 10 | 1 |
| >1 - ≤3 | 20 | 2 |
| >3 - ≤10 | 40 | 4 |
| >10 - ≤20 | 60 | 6 |
| >20 - ≤50 | 100 | 10 |